## Slide 1
PerfuseLab
Planejamento e análise de dados
na circulação extracorpórea
[Nome do apresentador]
[Instituição] / [Congresso]
Notes: Apresentar o PerfuseLab como projeto em desenvolvimento para organização e estudo de dados de perfusão. Acrescentar nome, instituição e evento nos campos editáveis antes da apresentação. A imagem é uma ilustração gerada com ImageGen, não o registro de uma sala ou equipamento real. Fonte técnica: código do projeto, versão local de 25/10/2026.

## Slide 2
O problema que motivou o projeto
02
Dados disponíveis.
Leitura fragmentada.
Fluxo, gasometria, temperatura e tempo descrevem dimensões diferentes da perfusão. O projeto reúne essas informações em um mesmo caso.
Notes: Apresentar como motivação de desenvolvimento, sem afirmar que foi demonstrada uma redução de erros ou melhora de desfechos. Explicar que a leitura depende do momento de coleta, da unidade e do contexto cirúrgico.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 3
O que é o PerfuseLab
03
Aplicação web
Planejamento pré-CEC, entrada de exames, cálculos e visualização de séries temporais.
Projeto em desenvolvimento
Ferramenta de organização e estudo de dados, com regras explícitas e rastreáveis.
Notes: O projeto começou como hobby e passou a integrar módulos clínicos e operacionais. As análises do motor atual são determinísticas: fórmulas e limiares. Não há um modelo de IA realizando inferência clínica em tempo de execução.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 4
Objetivo e escopo atual
04
Objetivo
Apoiar a compreensão das relações entre variáveis e a revisão estruturada do caso.
Escopo
Entrada pré-CEC para adultos. Importação de casos, monitorização, checklist e relatórios.
Notes: Separar objetivo de benefício comprovado. Os casos pediátricos presentes nos arquivos de teste não constituem validação de um motor pediátrico. O planejamento atual é restrito à CEC adulta convencional.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 5
Fluxo de uso
05
01
Planejamento
Dados básicos, fluxo e temperatura definidos pela equipe.
02
Início da CEC
Entrar no dashboard registra o início e habilita os módulos.
03
Monitorização
Novos exames atualizam a análise e o histórico.
04
Revisão do caso
Checklist, salvamento e relatórios.
Notes: O fluxo foi ajustado para preparar o aplicativo antes da CEC. Ao abrir o dashboard, o sistema registra o horário atual como início. O registro zero preserva a origem no planejamento. Atualizar a página não reinicia o horário.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 6
As variáveis se organizam por função
06
Contexto e operação
Idade, sexo, peso, altura, procedimento, responsável, tempo e temperatura.
Fluxo da bomba e PAM.
Transporte e metabolismo
Hb, Hct, SaO₂, PaO₂, SvO₂, iVO₂ e lactato.
Gasometria, eletrólitos e glicose.
Notes: Unidades: peso kg; altura cm; fluxo L/min; PAM e pressões gasosas mmHg; Hb g/dL; Hct e saturações %; temperatura °C; lactato mmol/L ou mg/dL com conversão. O iVO₂ é informado em mL/min/m². Registro contextual não significa que existe regra automática para cada variável.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 7
Superfície corporal e fluxo
07
SC = √(peso × altura / 3600)
IC = Q / SC
SC em m². Peso em kg. Altura em cm.
Q em L/min e IC em L/min/m².
Q de referência = SC × IC escolhido
Notes: A fórmula de Mosteller indexa fluxo pela superfície corporal. O índice inicial da interface é 2,4 L/min/m² e pode ser editado. A indexação não incorpora automaticamente composição corporal, drenagem, shunts ou limites das cânulas.
Mosteller RD. Simplified calculation of body-surface area. N Engl J Med. 1987;317:1098. DOI: 10.1056/NEJM198710223171717. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3657876/
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 8
Conteúdo arterial de oxigênio
08
CaO₂ = 1,36 × Hb × (SaO₂/100)
+ 0,003 × PaO₂
Hb em g/dL, SaO₂ em % e PaO₂ em mmHg.
O resultado é expresso em mL O₂/dL.
O cálculo combina O₂ ligado à Hb e O₂ dissolvido.
Notes: Coeficientes preservados do motor do projeto. No planejamento, as três hipóteses são necessárias para a estimativa GDP. No histórico, a ausência de PaO₂ omite a parcela dissolvida. Explicar que SaO₂ alta não compensa, por si só, uma Hb baixa.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 9
Oferta de oxigênio e planejamento GDP
09
iDO₂ = 10 × IC × CaO₂
Q estimado = meta × SC / (10 × CaO₂)
iDO₂ em mL/min/m².
A meta é uma referência para simulação e interpretação.
Planejamento: 280 ou 300. Dashboard: alvo fixo de 280.
Notes: O fator 10 compatibiliza litros de fluxo e decilitros do conteúdo arterial. A seleção de 300 no plano não altera automaticamente o alvo de 280 do motor do dashboard. O fluxo matemático deve ser contextualizado com o procedimento e condições do circuito.
Wahba A et al. 2024 EACTS/EACTAIC/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Publicação 2025. DOI: 10.1093/ejcts/ezae354. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39949326/ e https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11947607/
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 10
Temperatura e oferta de oxigênio
10
Meta do paciente
A equipe informa a temperatura planejada. A calculadora não deriva uma temperatura ideal a partir do fluxo.
Monitorização térmica
Temperatura do paciente, saída arterial e água do permutador representam medidas diferentes.
Notes: O aplicativo não reduz automaticamente a meta GDP ao resfriar. A tabela térmica histórica do motor é uma regra local sem validação clínica demonstrada nesta revisão. A diretriz STS recomenda limitar a saída arterial a menos de 37 °C para evitar hipertermia cerebral. Isso não equivale a prescrever a mesma meta para o paciente.
Engelman R et al. STS/SCA/AmSECT Clinical Practice Guidelines: Temperature Management During Cardiopulmonary Bypass. Ann Thorac Surg. 2015;100:748–757. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.03.126. https://www.sts.org/sites/default/files/documents/Guidelines_CPB%20Temperature%20Management.pdf
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 11
Hemoglobina, hematócrito e lactato
11
Hb e Hct
Hct estimado ≈ 3 × Hb
O valor informado tem prioridade sobre a estimativa.
Lactato
mmol/L = mg/dL ÷ 9,009
A tendência complementa a leitura da oferta de O₂.
Notes: A relação Hb/Hct é aproximação e não substitui determinação laboratorial. O card calcula Hct quando a Hb está disponível e o Hct ausente. O lactato aceita duas unidades e é normalizado. Um valor isolado não estabelece causalidade nem identifica sozinho o mecanismo de alteração.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 12
Oferta, consumo e extração
12
O₂ER = (iVO₂ / iDO₂) × 100
DO₂/VO₂ = iDO₂ / iVO₂
O iVO₂ precisa ser informado e ter origem conhecida.
O motor não o calcula automaticamente pelo princípio de Fick.
SvO₂ e extração ajudam a contextualizar a oferta.
Notes: Essas relações dependem de dados simultâneos e unidades compatíveis. No projeto, O₂ER ≥30% gera atenção e >40% alerta alto. As relações são matematicamente dependentes e podem contribuir para contagens de alerta relacionadas, uma limitação do sistema de risco.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 13
Outras dimensões da monitorização
13
Gasometria e eletrólitos
pH, PaCO₂, HCO₃⁻ e BE.
Na⁺, Cl⁻, K⁺, Ca e glicose.
Ânion gap = Na − (Cl + HCO₃).
Perfusão e circuito
PAM, gap PCO₂ e FiO₂.
Pressões pré e pós-membrana.
Diurese indexada e contexto volumétrico.
Notes: O gap PCO₂ chega informado. O delta-delta é (AG−12)/(24−HCO₃), quando calculável. A correção exploratória de FiO₂ usa FiO₂ em fração − PaO₂/(Pb−47) + 0,21, com Pb padrão 760 mmHg; a atribuição “Hamilton” no código não foi validada nesta revisão. Não apresentar como prescrição. A unidade de cálcio precisa ser harmonizada. Prime, RAP, cardioplegia, anticoagulação e tempos cirúrgicos podem constar do contexto importado. Há alerta de hipocalemia, mas não uma regra equivalente de hipercalemia.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 14
A dimensão temporal da perfusão
14
Intensidade e duração
contam histórias diferentes.
Séries de iDO₂ e lactato permitem observar trajetórias. A área de déficit resume a distância abaixo do alvo ao longo do tempo.
Notes: AUC de déficit = integral de max(0, alvo − iDO₂) no tempo. O código usa interpolação linear entre amostras. A unidade resultante é mL/m² quando iDO₂ está em mL/min/m² e tempo em min. Tempo abaixo do alvo não é monitorização contínua real. Intervalos de coleta influenciam a estimativa.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 15
Alertas e risco integrado
15
Regras explícitas
Exemplos: iDO₂ <252 gera alerta alto. Hb <7,5 gera atenção. PAM <60 gera alerta moderado.
Agregação do motor
Um alerta alto: risco alto.
Sem altos, dois ou mais moderados: moderado.
Demais situações: baixo.
Unidades: iDO₂ em mL/min/m², Hb em g/dL e PAM em mmHg.
Notes: Regras implementadas, não uma escala prognóstica validada. Alertas dependentes podem contar separadamente. O card de iDO₂ usa limiar visual <260, diferente do alerta alto <252. O histórico de alertas pode manter risco alto mesmo após melhora. Ausência de alerta não prova segurança. Enquanto só há o registro do plano, o indicador informa que a análise usa valores planejados.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 16
Origem dos dados e rastreabilidade
16
Planejamento
Hipóteses e metas permanecem identificadas. O registro de tempo zero pode usar os valores disponíveis do plano.
Medições
Novos exames entram na monitorização. Com medições disponíveis, a análise clínica exclui o ponto do plano.
Notes: O código preserva origem=planejamento, SaO₂ não medida e iDO₂ previsto. Valores ausentes não devem virar normalidade. O histórico conserva a origem. Importações aceitam iDO₂ externo, mas auditam a concordância com o calculado e sinalizam divergências. O índice informado pode ter prioridade sobre fluxo/SC.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 17
Interface de planejamento
17
Print do planejamento pré-CEC
Inserir captura de tela
Dados do caso, cálculo de fluxo e meta térmica
Notes: Inserir o print do planejamento feito pelo apresentador. Demonstrar identificação do caso, peso e altura, fluxo de referência, hipóteses de oxigenação, temperatura da equipe e botão de entrada no dashboard. Não usar dados identificáveis de pacientes.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 18
Interface de monitorização
18
Print do dashboard em funcionamento
Inserir captura de tela
Cards, entrada de exames, histórico e gráficos
Notes: Inserir o print do dashboard feito pelo apresentador. Mostrar iDO₂ com duas casas, Hct calculado quando ausente, lactato com unidade e temperatura sempre visível. Destacar a diferença entre origem planejada e medição real.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 19
Checklist e relatórios
19
Registro operacional
Checklist do caso, equipe, tempos cirúrgicos e observações. Estado associado à identidade do caso.
Comunicação dos resultados
Relatório simples e completo. Tabelas e gráficos organizam a revisão posterior.
Notes: O checklist deve representar verificações realmente realizadas. A impressão não substitui documentação institucional. O relatório simples limita a quantidade de alertas exibidos, assim como o completo, e não contém necessariamente toda a lista do motor. As explicações longas ficam na página Informações.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 20
Arquitetura e persistência
20
01
Navegador
HTML, CSS e JavaScript. Cálculos e gráficos no cliente.
02
Armazenamento local
Plano e histórico persistem no navegador.
03
API
Node.js e Express recebem o salvamento do caso.
04
Banco
MongoDB preserva paciente, monitorização, análise e checklist.
Notes: Salvar o caso no banco é uma ação explícita. O armazenamento local não aplica criptografia pelo aplicativo e exige atenção em computadores compartilhados. CSV e JSON alimentam o mesmo fluxo normalizado de análise. Não há conexão automática comprovada com equipamentos de perfusão nem extração automática de prontuário.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 21
Evidência que orienta o projeto
21
GDP na literatura
Ranucci et al. estudaram estratégia com iDO₂ ≥280 mL/min/m² e observaram redução de AKI estágio 1.
Aplicação no desenvolvimento
A diretriz de 2024 discute limiar de 280–300 em CEC normotérmica. A validação do aplicativo é uma etapa distinta.
Notes: Ensaio multicêntrico: 350 participantes incluídos, 326 analisados. RR de AKIN estágio 1 = 0,45, IC95% 0,25–0,83. Sem diferença demonstrada em AKIN 2–3 ou desfechos secundários. Não atribuir o efeito do ensaio ao PerfuseLab.
Ranucci M et al. Goal-directed perfusion to reduce acute kidney injury: A randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;156:1918–1927.e2. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2018.04.045. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29778331/
Wahba A et al. 2024 EACTS/EACTAIC/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Publicação 2025. DOI: 10.1093/ejcts/ezae354. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39949326/ e https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11947607/
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 22
Caso clínico simulado
22
75 kg
170 cm
62 anos
Revascularização do miocárdio
Paciente adulto fictício
Objetivo: observar a relação entre Hb, fluxo e oferta de O₂.
CENÁRIO FICTÍCIO PARA DEMONSTRAÇÃO
Notes: Todos os valores deste caso foram construídos para demonstração matemática. Não é relato de paciente real, não há intervenção comprovada nem desfecho clínico observado. A escolha de fluxo nos pontos posteriores é uma hipótese de cenário, não uma recomendação terapêutica.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 23
Planejamento do caso
23
SC = 1,882 m²
Q referência = 1,882 × 2,4 = 4,52 L/min
Fluxo escolhido no cenário: 4,60 L/min.
Temperatura definida pela equipe no exemplo: 36 °C.
A primeira coleta confirma ou modifica as hipóteses.
Notes: SC exata = sqrt(75×170/3600) = 1,8819316318. Q de referência exato = 4,5166359163. O aplicativo arredonda para cima a 0,01 no botão de seleção. A temperatura é um dado do cenário e não foi calculada a partir do fluxo.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 24
Evolução simulada dos registros
24
Tempo | Q (L/min) | Hb (g/dL) | iDO₂¹ | Lactato²
0 min | 4,60 | 9,5 | 320,49 | 1,4
20 min | 4,60 | 7,5 | 255,33 | 2,0
40 min | 5,20 | 7,5 | 288,64 | 2,5
60 min | 5,20 | 8,0 | 307,05 | 2,1
¹ mL/min/m² ² mmol/L
Dados simulados. SaO₂ 98%, PaO₂ 150 mmHg e temperatura 36 °C.
Notes: Dados sintéticos. SaO₂ constante de 98%, PaO₂ de 150 mmHg e temperatura de 36 °C nos quatro pontos. Cada iDO₂ foi recalculado por 10×(Q/SC)×(1,36×Hb×0,98+0,003×150), SC=1,8819316318. Hct pode ser aproximado por Hb×3 se ausente. São medições fictícias do cenário, distintas do ponto inicial oriundo do planejamento.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 25
Queda da Hb com fluxo constante
25
De 0 a 20 min, a Hb cai de 9,5 para 7,5 g/dL.
Com Q = 4,60 L/min, o iDO₂ cai de 320,49 para 255,33.
Chart: Tempo de CEC (min)
| 0 | 20 | 40 | 60
iDO₂ simulado | 320.49 | 255.33 | 288.64 | 307.05
Referência 280 | 280 | 280 | 280 | 280
Notes: Série sintética de iDO₂: 320,4864565;255,3312734;288,6353525;307,0487738 mL/min/m². Linha de referência 280. O gráfico demonstra a dependência matemática da oferta em relação a Hb e fluxo, com SaO₂/PaO₂ constantes. A linha é interpolação entre pontos, não uma gravação contínua.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 26
Leitura integrada do caso
26
20 minutos
iDO₂ de 255,33: abaixo do alvo de 280. SaO₂ permanece em 98%.
Saturação preservada não assegura oferta suficiente.
40 a 60 minutos
O cenário eleva Q para 5,20 L/min. O iDO₂ supera 280, enquanto o lactato ainda exige acompanhamento.
Notes: Aos 40 min, iDO₂=288,64 e lactato=2,5. Aos 60 min, iDO₂=307,05 e lactato=2,1. Não inferir causa, reversão de hipóxia ou benefício clínico a partir da simulação. Não foi modelada drenagem, limite de cânulas, shunt ou comportamento do circuito.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 27
Verificação técnica do projeto
27
40 arquivos de caso
na validação do software
Verificações de importação e cálculo, fluxo de entrada, persistência e apresentação em computador e celular.
Casos de teste do software. Não representam uma série clínica de pacientes.
Notes: O comando tools/validate-dashboard.js processou 40 arquivos de teste do repositório. Há testes de navegador para o fluxo de planejamento e inclusão de exames. Esse número não representa pacientes nem validação clínica. Testes detectam falhas de implementação, mas não comprovam segurança assistencial, eficácia ou generalização.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 28
Limites e próximos estudos
28
Limites atuais
Regras de risco sem validação prognóstica.
Tabela térmica local.
Dependência de dados completos e unidades coerentes.
Próximas etapas
Revisão clínica das regras.
Testes de usabilidade com perfusionistas.
Validação prospectiva e governança de dados.
Notes: Acrescentar padronização dos limiares visuais e clínicos, unidades de cálcio, tratamento de dados ausentes e separação explícita entre estimativas e medições em todos os outputs. Pesquisa com pacientes depende de protocolo, aprovação ética aplicável e proteção de dados. Essas etapas são propostas, não resultados concluídos.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 29
Contribuição do PerfuseLab
29
Um ambiente para organizar
e compreender a perfusão
O projeto conecta planejamento, registros e equações explícitas. O próximo avanço depende de avaliação clínica e uso acompanhado por profissionais.
Notes: Fechar retomando a contribuição concreta: integração e transparência de cálculos. Evitar prometer prevenção de complicações ou superioridade a sistemas existentes. Abrir discussão sobre usabilidade, validação e adequação dos dados às rotinas da equipe.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.

## Slide 30
Referências essenciais
30
Mosteller RD. N Engl J Med. 1987;317:1098.
DOI: 10.1056/NEJM198710223171717
Ranucci M et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;156:1918–1927.e2.
DOI: 10.1016/j.jtcvs.2018.04.045
Wahba A et al. Diretriz EACTS/EACTAIC/EBCP 2024. Publicada em 2025.
DOI: 10.1093/ejcts/ezae354
Engelman R et al. Ann Thorac Surg. 2015;100:748–757.
DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.03.126
Notes: Mosteller RD. Simplified calculation of body-surface area. N Engl J Med. 1987;317:1098. DOI: 10.1056/NEJM198710223171717. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3657876/
Ranucci M et al. Goal-directed perfusion to reduce acute kidney injury: A randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;156:1918–1927.e2. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2018.04.045. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29778331/
Wahba A et al. 2024 EACTS/EACTAIC/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Publicação 2025. DOI: 10.1093/ejcts/ezae354. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39949326/ e https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11947607/
Engelman R et al. STS/SCA/AmSECT Clinical Practice Guidelines: Temperature Management During Cardiopulmonary Bypass. Ann Thorac Surg. 2015;100:748–757. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.03.126. https://www.sts.org/sites/default/files/documents/Guidelines_CPB%20Temperature%20Management.pdf
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.
Fonte: código do PerfuseLab, versão local de 25/10/2026. Arquivos principais: src/js/pre-cec.js, dashboard.js, dashboard-plan.js, local-case.js, index.js e server/models/PerfusionCase.js.